VERON TWENTE ZENDCURSUS

### OPGAVEN BIJ LES 1

- Een autolamp (12 V) trekt een stroom van 4 A. Wat is de weerstand van de gloeidraad van die lamp?

- Een fietslampje (6 V) heeft een weerstand van 60 Ohm. Welke stroom trekt dat lampje ?

- Een regelbare voeding kan maximaal 5 A leveren. Als er op die voeding een weerstand van 0,5 Ω wordt aangesloten, tot hoe hoog kan men dan de spanning opdraaien?

- Een elektrisch kachel voor 220V trekt een stroom van 10 A, hoe groot is het vermogen van die kachel?

- Een elektrische kachel voor 220 V heeft een vermogen van 1 kW. Hoeveel stroom trekt die kachel in het gebruik?

- Een autolamp voor 12 V heeft een vermogen van 48 W. Hoeveel stroom zal die lamp trekken?

- In een weerstand van 10 Ohm wordt 5 W gedissipeerd. Hoeveel stroom loopt er door die weerstand?

- Een elektrische kachel van 2 kW wordt gedurende 12 uur gebruikt. Hoeveel energie heeft die kachel in die tijd verstookt?

- Een amateurzender wordt gevoed uit een accu van 12 V. De accu heeft een capaciteit van 48 Ah. Als die zender een vermogen van 6 W uit de accu opneemt tijdens het gebruik, hoe lang kan men dan op een volle accu zenden?

- Een oplaadbare nikkel/cadmium cel heeft een capaciteit van 2200 mAh. Hoe lang moet men die aan een lader hangen om hem op te laden vanaf geheel leeg tot geheel vol als die lader 100 mA levert?

- Bij welke waarde van R levert onderstaande schakeling de maximale stroom?