# OPGAVEN LES 16 VERON ZENDCURSUS

- Bereken de resonantiefrequentie van een seriekring van een L =3,18 μH en een C van 40 pF. Als de Ohmse weerstand van de spoel 0,1 Ω bedraagt, wat is dan de kwaliteitsfactor van deze kring?

- Een condensator van 160 pF heeft een verliesweerstand  van 10 k Ω. Bereken welke zelfinductie nodig is om met deze condensator een parallele LC-kring te maken met een resonantiefrequentie van 3,6 MHz. Als de verliesweerstand van deze spoel verwaarloosd mag worden wat is dan de bandbreedte van deze kring?

- Wat moet de capaciteit van de condensator zijn waarmee met een spoel van 2,00 μH een LC-kring die resonant is voor 21,1 MHz gevormd kan worden?

- Leg uit waarom  nevenstaande schakeling een bandsperfilterwerking heeft.

- Leg uit waarom onderstaande schakeling een bandsperfilterwerking heeft.

- Leg uit waarom onderstaande schakeling een banddoorlaatwerking heeft.

- Leg uit waarom onderstaande schakeling een banddoorlaatwerking heeft

- Wat is het voordeel van een kritisch gekoppeld bandfilter dat bestaat uit twee inductief gekoppelde parallelkringen t.o.v. een onderkritisch gekoppeld filter?

- Wanneer heeft een overkritisch gekoppeld bandfilter bestaande uit twee inductief gekoppelde parallelkringen nut?