VERON TWENTE ZENDCURSUS – OPGAVEN LES 26

- Welke signalen moeten speciaal onderdrukt worden in een ontvanger als getekend in figuur 4.11 van het cursusboek? En waar zou die filtering in het blokschema moeten plaats vinden?

- Een ontvanger heeft een ruisgetal van 4. Wat zal de SNR zijn aan de uitgang van deze ontvanger van een signaal dat aan zijn antenne-ingang een SNR heeft van 4?

- In de specificaties van de ontvanger van de FT2000 wordt een stabiliteit na 1 minuut opwarmen bij 25 C gegeven van +/- 0,5 ppm. Hoeveel zal deze ontvanger maximaal verlopen op 10 MHz?

- De gevoeligheid van de FT2000 ontvanger voor SSB op 1,8 MHz wordt gegeven als 2 uV; voor AM is dat 6 uV. Waar zou dat verschil vandaan komen?

- Dezelfde ontvanger heeft een selectiviteit van 0,5 kHz of beter voor – 6dB en 750 Hz voor -60 dB in de stand CW. Hoe beoordeel je deze selectiviteit?

- Voor de hoofdontvanger van de FT2000 worden als middenfrequenties 69,450 MHz/ 450 kHz / 30 kHz opgegeven. Hoeveel mengtrappen telt deze ontvanger?

- Wat is kruismodulatie en welke trap(pen) van een ontvanger is (zijn) daarvoor verantwoordelijk?

- Welke trap(pen) in een ontvanger is/zijn verantwoordelijk voor reciproke menging?

- Waarom kan in een SSB-zender geen frequentievermenigvuldiging gebruikt worden?

- Bedenk een PLL-schakeling in de geest van figuur 5.10 met twee delers die de 2 meter band bestrijkt van 144,000 tot 146,000 MHz in stappen van 50 kHz.

- Wat is het nut van instelbare hf-versterking/verzwakking in een ontvanger?

- Hoe zou je in het blokschema van fig 5.05 met één enkel filter op centrumfrequentie 9 MHz van 3 kHz breed zowel USB als LSB SSB-signalen kunnen opwekken?