VERON ZENDCURSUS OPGAVEN LES 6

- Van een bepaald RTTY-signaal heeft het startbit een duur van 20 ms. Wat is van dat signaal de baudrate (symboolsnelheid)? En wat is zijn bitsnelheid?

- Welke bandbreedte zal het signaal uit som 1 innemen en waarom?

- Welke bitcode heeft de hoofdletter A in het ASCII-alfabet (zie tabel op pag. I-54)? Stel dat deze letter wordt verzonden met een Parity=Even bit, welke waarde moet dat pariteitsbit dan hebben?

- Wat zou er de oorzaak van zijn dat elke RTTY-amateur de vroeger veel gebruikte riedel ryryryryryryry op het oor kan herkennen en riedels van ander letters meestal niet?

- Wat is de ruwe bitsnelheid van een 4-QAM signaal met een baudrate (symboolsnelheid)  van 100 baud?

- Waarom zal de nuttige bitsnelheid van een signaal vaak lager liggen dan de ruwe bitsnelheid?

- Wat is een CRC en waartoe dient deze?

- Welke technieken ken je die gebruikmaken van FEC (Forward Error Correction)?

- Als je bij een op te zetten QSO de keuze hebt tussen 4-QAM, 16-QAM en 64-QAM, waar moet je dan opletten bij je keuze?

- Bereken het uitgangsvermogen van 2 versterkertrappen die in cascade zijn geschakeld en elk 6 dB versterking geven als het ingangsvermogen van de schakeling 1 mW bedraagt.

- Bij welke belasting levert een spanningsbron met een inwendige weerstand van 10 Ω het maximale vermogen aan die belasting? Laat met een rekenvoorbeeld zien dat je antwoord klopt.

- Een eindtrap trekt uit een 600 V voeding 150 mA en levert een hf-uitgangsvermogen van 30 W. Bereken het rendement van die eindtrap als we het vermogen van de stuurzender verwaarlozen.

- Een AM-zender wordt 100% gemoduleerd. Welk draaggolfvermogen moet men instellen om de PEP op 150 Watt te krijgen ?

- Waarom is SSB veel populairder dan AM?

- Noem 1 reden voor de populariteit van PSK31