VERON TWENTE ZENDCURSUS  OPGAVEN LES 7

- Een 144 MHz FM-zender wordt aangesloten op een dummyload van 50 Ohm en op zenden gezet. De spanning over de dummyload wordt gemeten met een oscilloscoop en geeft een top/top-waarde van 60 Volt. Wat is het afgegeven vermogen van deze zender? En hoe groot het peak Envelope Power (PEP) ?

- Op de microfooningang van een 80 m AM zender wordt met een toongenerator een sinusvormige wisselspanning van 1000 Hz gezet. Deze zender wordt aangesloten op een dummyload van 50 Ohm. De spanning over deze dummyload wordt gemeten met een oscilloscoop en bedraagt 80 Volt top/top. Hoe groot is het PEP van deze zender. Hoe groot wordt het afgegeven vermogen als de zender ingeschakeld blijft, maar de toongenerator wordt afgekoppeld?

- Een 40 m band CW-zender geeft met sleutel neer een vermogen af van 100 Watt aan een dummyload van 50 Ohm. Welke spanning wordt er in deze toestand met een oscilloscoop gemeten over die dummyload? En met een hf-voltmeter?

- Een 80 m AM-zender is via een wattmeter aangesloten op een dummyload van 50 Ohm en wordt 100% gemoduleerd met een zuivere lf-sinus. De wattmeter geeft een vermogen aan van 150 W. Bereken het Peak Envelope Power van deze zender.

- Een ADC heeft een bereik van 10 V en heeft 12 bits. Bereken de gemeten spanning als hij het getal 1024 afgeeft.

- Welke getal geeft de ADC uit som 5 voor een spanning van 0 V

- Welk getal geeft de ADC uit som 5 voor een spanning van +10 V

- Een ADC heeft een bereik van +10 V tot -10 V en heeft 10 bits. Bereken de gemeten spanning als hij het getal 256 afgeeft.

- Een ADC heeft 12 bits en een openingstijd van 1 microseconde. Het bereik is van 0 tot 10 V. Als we een wisselspanning van 6 V met een frequentie van 1 MHz op die ADC aansluiten, welk getal zal hij dan afgeven?

- Idem als som 9 maar nu voor een gelijkspanning van 6V.

- Wat is de kwantiseringsfout van een 12 bits ADC met een bereik van 0 – 1 V?

- Wat is de laagste bemonsteringsfrequentie waarmee we we een audiosignaal met een  bandbreedte van 24 kHz goed kunnen bemeten?

- Wat is de resolutie waarmee we de spanning van een 16 bits DAC met een bereik van 0 tot 10 V kunnen instellen?