# VERON TWENTE  ZENDCURSUS – OPGAVEN LES 9

- Welke eigenschappen zijn van belang voor een diode als die wordt toegepast in een gelijkrichterschakeling?

- Geef aan wat de mA-meter zal aanwijzen in schakeling A en schakeling B

- Een superheldere blauwe LED heeft een maximale stroom van 30 mA en moet worden aangesloten op een voeding van 12V. Bereken de benodigde voorschakelweerstand als de drempelspanning voor zo’n blauwe LED 4V bedraagt. Teken de schakeling

- Een schakeling heeft een gestabiliseerde voedingsspanning van 4,7V nodig. De stroom die de schakeling trekt varieert tussen de 1 en 10 mA. Er is een voedingsapparaat dat 12V levert beschikbaar. Teken een simpele schakeling met een zenerdiode die de gevraagde gestabiliseerde spanning van 4,7 V bij die wisselende belasting kan leveren. Welke specificaties moet de zenerdiode hebben?

- Tussen welke grenzen varieert de spanning die geleverd wordt door een stabilisatie schakeling met een zenerdiode van het type 10V uit de serie BZX79 uit figuur 2.54 van het cursusboek als het op die stabilisatieschakeling aangesloten apparaat een variërende stroom tussen 10 en 40 mA trekt?

- Waarom is in een kristalontvanger een germaniumdiode beter dan een siliciumdiode?

- Welke vermogen wordt er in de LED van som 3 omgezet in warmte plus licht?

- In figuur 2.57 van het cursusboek staat het verband getekend tussen de sperspanning en de capaciteit van een bepaalde varicap als twee lijnen max en min waartussen dit verloop voor een praktijkexemplaar zal liggen. Bereken over welk bereik de afstemspannning minstens moet variëren om een capaciteitverandering van 16 – 23 pF te bewerkstelligen.

- Bereken de collectorstroom van de transistor in de bovenstaande figuur  als de hFE van de transistor 400 en de batterijspanning 9 V bedraagt. Hoe groot moeten we de collectorweerstand Rc maken om bij die stroomversterking de collectorspanning VCE op 4,3V te krijgen?

- De transistor BC108 is een silicium NPN transistor met een hFE van 200. Teken een schakeling waarmee deze transistor ingesteld wordt op een collectorstroom van 10 mA en waarbij de collector op de halve voedingsspanning staat als die voedingsspanning 12V bedraagt en er geen signaal wordt aangeboden.

- Teken de schakeling waarmee een BC177 pnp silicium transistor met een hFE van 200 kan worden ingesteld op een collectorstroom van 12 mA bij een voedingsspanning van 12V. De collector moet weer op de halve voedingsspanning worden ingesteld.