VERON TWENTE ZENDCURSUS  – UITWERKINGEN OPGAVEN LES 24

- Fouriertransformatie is een wiskundige techniek om een in het tijdsdomein geneten signaal (signaalsterkte tegen de tijd) om te zetten naar het frequentiedomein (signaalsterkte tegen de frequentie)

- Om aan weet te komen welke frequenties in een signaal voorkomen of om een signaal te filteren.

- DDS staat voor directe digitale frequentiesynthese en is een methode om met behulp van een digitaal analoog omzetter uit een sinustabel een sinusvormige signaal te maken.

- Omdat antenne signalen zeer zwak zijn en enorm versterkt moeten worden om er een  hoorbaar geluid van te kunnen maken.

- Omdat voor die frequentie heel veel zeer goede versterkers en hun componenten zijn ontwikkeld.

- Omdat er een dubbele menging in plaats vindt.

8.Balansmodulator

- bepaalt de selectiviteit, antwoord c

- Nee, want de detector is een gewone diode detector, gevormd door D1, C19 en R14. Er wordt geen BFO signaal toegevoerd, dus geen CW detectie. De diode D2 dient voor het opwekken van het AVR-signaal dat de versterking van Q1 terugregelt als er meer mf-signaal komt op D2 (negatief).