VERON TWENTE ZENDCURSUS – UITWERKINGEN OPGAVEN LES 35

- Een goede spectrumanalyser heeft een groot frequentiebereik en ook de mogelijkheid om signalen met kleine verschillen in frequentie weer te geven, denk bijv. aan modulatiezijbanden. De daarbij vereiste smalle bandbreedte van het signaal dat naar de display gaat kan heel moeilijk in één keer mengen worden bereikt.

- AVR zorgt er voor dat het gedetecteerde signaal redelijk constant is bij sterk wisselende ingangssignalen. Een spectrumanalyser moet die verschillen juist zichtbaar maken en moet dus voor alle signalen dezelfde vaste versterking hebben.

- Je zou kunnen denken aan: de controle van de zuiverheid van een uitgezonden signaal, het opsporen van parasitaire signalen, het controleren van de bandbreedte tgv modulatie, het controleren van de werkinge van een mixer, het opsporen van parasitaire oscillaties.

- 6 dB is een factor 4. Als je twee lf-signalen van gelijke amplitude maar verschillende frequentie optelt dan wordt de maximale waarde van het somsignaal op bepaalde momenten nul en op andere momenten twee maal zo groot. Een tweemaal zo grote spanning over een zelfde belasting geeft een 4 x zo groot vermogen want . De PEP-waarde is het vermogen in de toppen van de omhullende gerekend over 1 periode dat wordt dus 4 x zo groot als met een enkele toon.

- Het controleren van de frequentieschaal van een ontvanger, het bepalen van de gevoeligheid van een ontvanger, het bepalen van de resonantiefrequentie van een kring, het bepalen van de verkortingsfactor van een transmissielijn, etc.

- Op een digitale oscilloscoop kun je het beeld “bevriezen”, diverse meetwaarden als frequentie en amplitude kunnen direct in getallen op het scherm gezet worden. De gegevens kunnen ook direct naar een computer worden overgebracht om een meetrapport samen te stellen. Ze zijn bovendien vaak kleiner en dus handzamer. Echte nadelen zijn er m.i. Niet.

- Blokkering is een vorm van storing waarbij een sterk hf-signaal een versterkerschakeling binnendringt en het werkpunt van een transistor zodanig verschuift dat er geen versterking meer optreedt. Maatregelen ertegen zijn gericht op het voorkomen van dat binnendringen: filteren, afschermen en ontkoppelen.

- Een FM-signaal heeft een vaste amplitude, het kan dus wel blokkering oproepen, maar bij detectie ontstaat er een constante gelijkspanning en geen hoorbaar signaal.

- Harmonischen van de zendfrequentie, parasitaire oscillaties in de eindtrap, splatter bij SSB door oversturing van trappen, ongewenste mengproducten.

- Om te vermijden dat het signaal van de local oscillator op de antenne komt.

- Een mantelstroomfilter verhindert dat er stroom gaat lopen op de buitenmantel van een coaxkabel waardoor hij gaat stralen

- Goed inkasten met metaal om zo een kooi van Faraday te maken waar geen straling van buiten in kan.

- Laagdoorlaatfilters in de ingangsleidingen (ferrietkernen) , netfilter en de luidsprekersnoeren door ringkernen halen. Leidingen van de transistoren in de ingangstrappen (op de print) via ferrietkralen laten lopen en hf-smoorspoelen toepassen.

- Ontkoppelen zorgt ervoor dat de leidingen die de kast van een zendontvanger in of uitgaan geen ongewenste signalen mee naar binnen resp. mee naar buiten nemen. In het eerste geval wordt daarmee storing van het apparaat zelf voorkomen, in het tweede geval wordt verhinderd dat de omgeving hinder ondervindt van storende signalen die in de kast worden opgewekt.