VERON TWENTE ZENDCURSUS 2014 – UITWERKINGEN OPGAVEN LES 38

- Een blikseminslag geeft in zijn omgeving een zeer sterk elektromganetisch veld. Dat veld induceert inleidingen grote inductiespanningen die apparatuur kunnen beschadigen.

- Antenne afkoppelen van de apparatuur en aan aan aarde leggen. Netsnoeren of losmaken of via overspanningsbeveiliging aansluiten aan de apparatuur

- De antenneuitgang van de zender in de zender via een dikke smoorspoel aan aarde leggen. De smoorspoel moet een dusdanige zelfinductie hebben dat die bij de gebruikte frequentie een grote wisselstroomweerstand heeft, zodat het signaal niet naar aarde wordt kortgesloten.

- QRK ? betekent wat is de neemnaarheid van mijn signaal. Je beantwoordt die vraag met QRK gevolgd door een cijfer van 1 tot 5. 1 is je hoort wel wat maar kunt er niets van maken, 5 is perfect neembaar.

- De code QSY 5 up betekent ga 5 kHz hoger in frequentie uitzenden.

- “BK” staat voor break en wordt gebruikt voor een korte onderbreking van een uitzending zonder dat er melding wordt gemaakt van de callsigns van de met elkaar werkende stations.

- 10 MHz band

- Klasse van Uitzending A1A  betekent het volgende: eerste A is amplitude gemoduleerd. Het cijfer 1 beduidt één enkel kanaal met niet-analoge informatie. Het derde symbool (de laatste A) betekent morsetelegrafie om op het gehoor te worden opgenomen.

- J3E: de J = enkelzijband met onderdrukte draaggolf, de 3 beduidt één enkel kanaal met analoge informatie en de E is telefonie; totaal dus de gewone enkelzijband uitzending met spraak.

- F3E: de F betekent frequentiemodulatie (FM), 3 weer één enkel kanaal met analoge informatie en de E weer telefonie; dus een FM spraak uitzending

- J2B: J = enkelzijband met onderdrukte draaggolf, 2 = enkel kanaal met niet-analoge informatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een modulerende hulpdraaggolf, B is telegrafie bestemd voor automatische ontvangst; dit is dus een uitzending van bijv RTTY of PSK etc.

- F3C:  F = FM gemoduleerd, één enkel kanaal met analoge info en C= Facsimilé; dus een fax of SSTV uitzending (stilstaand beeld)