VERON TWENTE ZENDCURSUS  – LOGISCHE SCHAKELINGEN

INLEIDING

In plaats van direct in de digitale poortschakelingen te duiken, is het wellicht goed om eerst de basisbegrippen vanuit het vakgebied logica te benaderen. In de logica gaat het om feiten. Die kunnen waar of niet_waar zijn. Verder zijn er dan de beweringen, dat zijn uitspraken over combinaties van feiten.

Om te beginnen gaan we bekijken welke combinaties van twee feiten er mogelijk zijn. We noemen die twee feiten A en B.

De combinatie EN

De bewering A EN B  is alleen waar als zowel A als B waar zijn.

Bij alle overige mogelijkheden waarbij één van de twee feiten A en B of geen van beiden waar zijn is de bewering A EN B niet waar.

In Tabelvorm krijg je dan

| A | B | Z (bewering EN) |
| --- | --- | --- |
| Niet waar | Niet waar | Niet waar |
| Waar | Niet waar | Niet waar |
| Niet waar | Waar | Niet waar |
| Waar | Waar | Waar |

te onthouden dus als A en B moeten beiden waar zijn.

In de digitale wereld vul je voor waar 1 en voor niet_waar o in.

De combinatie OF

De bewering A OF B 	is waar als A of B of beiden waar zijn. Alleen als zowel A als B niet_waar zijn is de bewering (de combinatie dus) niet waar.

In tabel

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| Niet waar | Niet waar | Niet waar |
| Waar | Niet Waar | Waar |
| Niet waar | Waar | Waar |
| Waar | Waar | waar |

Te onthouden met of de  één of de ander of beiden waar dan bewering waar.

De combinatie EXLUCIEVE OF

De bewering A EXCLUSIEVE OF B is waar als slechts één van de twee feiten A of B waar is.

In tabel

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| Niet waar | Niet waar | Niet waar |
| Waar | Niet Waar | Waar |
| Niet waar | Waar | Waar |
| Waar | Waar | Niet waar |

De NIET-bewerking

Tenslotte is er ook nog een logische bewerking op één feit:

de ontkenning (NIET-bewerking) ook wel de invertor genoemd.

Die bewering gaat dus over één feit A. Als A waar is, is zijn ontkenning niet_waar en als A niet-waar is is zijn ontkenning waar.

N.B. De NIET-bewerking wordt ook losgelaten op een hele bewering; je krijgt dan de NEN, de NOF en de EXCLUSIEVE NOF.

De waarheidstabellen krijg je door de uitkomst van de betreffende beweringen (de Z-waarde in de tabellen) te ontkennen, dus van waar niet_waar te maken en van niet_waar waar te maken.